Technická zpráva

„Ideová studie zajištění stravování pro klienty čtyřlístku Ostrava"

Zadavatel:	Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením

Ostrava, příspěvková organizace

Akce:		Ideová studie zajištění stravování pro klienty čtyřlístku Ostrava

Zpracovatel:	MAVA spol. s r.o., Sovova 1291/5, 703 00, Ostrava – Vítkovice

Vypracoval:	Martin Tuma

Přezkoumal:

Schválil:	Ing. Jiří Válek

Stupeň:	STUDIE

Datum:	09 / 2018

Obsah

1	Úvod, zadání	3

1.1	Podklady	3

1.2	Zadání	3

1.3	Legislativa aplikovaná na stravovací zařízení	4

2	Posouzení stávajícího stavu kuchyně	5

2.1	Plošná rozvaha – prostorové nároky	5

2.1.1	Stávající kuchyně v Třebovicích	5

2.1.2	Stávající kuchyně v Muglinově	5

2.2	Stavebně technický stav, VZT	6

2.2.1	Stávající kuchyně v Třebovicích	6

2.2.2	Stávající kuchyně v Muglinově	7

2.3	Technologické vybavení	9

2.3.1	Stávající kuchyně v Třebovicích	9

2.3.2	Stávající kuchyně v Muglinově	10

3	Navrhovaný stav – rekonstrukce	11

3.1	Centrální Kuchyně	11

3.1.1	Popis provozu	11

3.1.2	Požadavky na energie	11

3.2	Ubytovací jednotky	12

4	Distribuce stravy	12

4.1	Varianta tzv. víceporcové přepravy	12

4.2	Varianta přepravy v jednoporcových obalech	15

4.3	Srovnání variant	17

5	Simulace rozvozu stravy	17

5.1	Varianta 1	17

5.1.1	Rozvoz-čtvrtek Snídaně na čtvrtek	18

5.1.2	Rozvoz -čtvrtek	21

5.1.3	Rozvoz-pátek	23

5.1.4	Rozvoz -pátek	24

5.2	Varianta 2	30

5.3	Možné umístění na vozidle – V1 + V2	33

5.4	Rozvozová MAPA a čas potřebný na rozvoz	34

6	Prověření ubytovacích jednotek	36

6.1	Plošná rozvaha – prostorové nároky	36

6.2	Energetická potřeba	36

7	Ekonomická rozvaha	36

7.1	Investiční náklady	36

7.2	Provozní náklady	37

# Úvod, zadání

Pro objednatele, který je zároveň provozovatelem, je vypracována studie, která řeší stravování klientů, v nově budovaných satelitních jednotkách. Je zpracována na základě platné legislativy (zmíněna dále) a v souladu s požadavky provozovatele.

## Podklady

podklady, které měli autoři k dispozici:

- Výkresy v papírové podobě, případně SCANy v PDF původní dokumentace – stavební část – půdorysy.

- Prohlídka obou provozů, pořízení fotodokumentace

- Jednání se zástupci zadavatele, při zahájení a v průběhu rozpracovanosti

## Zadání

Původní Zadání, které měli autoři studie je následující:

| Rekapitulace: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Celkem vystravovaných klientů v Třebovicích |  | 26 |
| Celkem vystravovaných zaměstnanců v Třebovicích |  | 5 |
| Celkem vystravovaných klientů v Muglinově |  | 50 |
| Celkem vystravovaných zaměstnanců v Muglinově |  | 10 |
| Celkem rozvoz pro klienty |  | 175 |
| Celkem rozvoz pro zaměstnance |  | 44 |
| Rezerva |  | 40 |
| Celkem |  | 350 |
| Celkem příprava v třebovicích |  | 31 |
| Celkem příprava v muglinově |  | 319 |

## Legislativa aplikovaná na stravovací zařízení

Při navrhování kuchyně byly respektovány následující zákony a vyhlášky:

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady č.178/2002 ,kterým se stanoví zásady a požadavky potravinového práva a pro oblast stravovacích služeb

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 852/2004 o hygieně potravin

- Nařízení Komise ES č.2073/2005, o mikrobiologických kritériích pro potraviny

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady č.853/2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro potraviny živočišného původu

- Zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění

- Vyhláška č.137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných v platném znění

- Zákon č.110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů v patném znění

- Vyhláška č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby v platném znění

- Zákon č.185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění

- Nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích v platném znění

- Nařízení vlády č.101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí v platném znění

- Nařízení vlády č.361/2007 , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci v platném znění

- Vyhláška č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb v platném znění

- TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách

- ČSN 56 9606 Pravidla správné hygienické a výrobní praxe - Obecné principy hygieny potravin

# Posouzení stávajícího stavu kuchyně

## Plošná rozvaha – prostorové nároky

### Stávající kuchyně v Třebovicích

(plochy místnosti, které lze zařadit do gastro provozu)

Vyčteno z výkresu č.D.1.1.03 od MR Design CZ,s.r.o. z 01/2015

M.č.1.41 - Jídelna  plocha 59,13m2

M.č. 1.36 - Výdej 15,9 m2

Tedy pokud budeme vše vyvážet v tabletech, tak výdej a jídelnu nepotřebujeme.

Kuchyňské zázemí

M.č.1.38- Šatna 4,79 m2

M.č.1.37- Sklad  5,34 m2

M.č. 1.36 - Výdej 15,9 m2

M.č. 1.35 – Denní místnost 6,88m2

M.4.1.34 – Kabina WC 1,70m2

M.č.1.33- Umývárna WC 2,97m2

M.č. 1.32 – Předsíň WC 2,42m2

M.č.1.31 – Varna 50,0  m2

M.č.1.30 – Přípravna 7,6  m2

M.č.1.29 – Zádveří 3,09 m2

M.č.1.28 – Chladírna 8,39 m2

M.č.1.27 – Sklad potravin 16,72  m2

Celková plocha stravovacího provozu je 125,8  m2 (bez jídelny a výdeje), s jídelnou celkem 200,83m2.

Při porovnávání jiných stravovacích provozů z nemocnic a domovů seniorů jsme dospěli k tomu, že pro vybudování takové kuchyně s výrobou teplých jídel potřebná plocha 240 až 260 m2 a to bez výdeje a jídelny a prostor k tabletování. Tedy o dost větší  než je k dispozici. Další nároky na plochu by vznikly nápravou chyb původního projektu to například

- Dnešní vzduchotechnika má jen odvodní větev a to je jen ventilátor. Proto vešla do místnosti s plochou 1,8m2. Nová kuchyně by musela být vybavena přívodní větví a také odvodní větví v kompaktním provedení s rekuperátorem. Taková jednotka vyžaduje cca 10x větší plochu  než stávající. Větrání jen odvodní větví je zcela nefunkční a pracovní podmínky zaměstnanců jsou zcela nevyhovující.

- Dále by bylo nutné vybudovat kvalitní a větší sociální zázemí jako jsou šatny (muži,ženy), Sprchy, WC atd.

Ještě poznamenáváme, že pokud bychom volili rozvoz pokrmů šokově zchlazených, byly by plošné nároky na kuchyňský provoz ještě o něco větší.

Tedy závěrem konstatujeme, že zvýšit výrobu v kuchyni Třebovice na požadovaných 122 obědů nelze zajistit ani razantní přestavbou, ale pouze razantní přístavbou a přestavbou stávajících prostor. Z toho důvodu doporučujeme vytvořit pouze jednu centrální kuchyni a to v Muglinově.

### Stávající kuchyně v Muglinově

(plochy místnosti, které lze zařadit do gastro provozu)

Vyčteno z výkresu Stavoprojektu z roku 1984 , č.zakázky 6-42-10,č.v. 115

Celková  plocha kuchyňského provozu je 711 m2.

Z toho jídelna m.č.135 – 133,6m2

Jídelna personálu m.č. m.č.132 - 132 m2

Umývárna bílého nádobí m.č. 126-16,08 m2

Dle našich statistik se běžné provozy DS a Ústavů sociální péče pohybují v ukazateli potřebné plochy na 1 oběd v rozsahu 1,5m2/oběd a to bez tabletů. Tedy na centrální kuchyni s výrobou 350 obědů je potřeba plochy 525m2 (bez výdeje, jídelny a mytí stolního nádobí a prostor pro tabletování). Pokud bude zaveden tablet na dopravu teplého jídla, potřebujeme navíc místnost na plnění tabletů a místnost  pro mytí tabletů a vozíků na tablety. Prostory mohou být spojeny v jednu místnost. Podle obdobných projektů pak pro tabletování a mytí 280 tabletů a mytí vozíků je nutná místnost  o ploše 160m2.

Tedy pokud je se bude vyrábět 350 a rozvážet v tabletech  280 obědů pro pacienty na různých místech Ostravy a další strávníci budou na centrále v Muglinově (vedení a administrativa cca 70) tedy celkem 350 strávníků, tak lze konstatovat, že se centrální kuchyně musí  mít požadovanou plochu 525 + 160 = 685m2. Rozdíl mezi celkovou dnešní plochou a předpokládanou ( údaje z realizovaných projektů)  je 26 m2 a tuto plochu musíme věnovat na výdej a jídelnu pro zaměstnance. Pokud budeme dispoziční uspořádání kuchyně razantně měnit zastáváme názor že na stávající ploše je reálné takovou kuchyni vybudovat.

Kuchyně s tabletováním a rozvozem šokově zchlazeného jídla bude na plochu ještě náročnější. Navíc se v takové kuchyni musí být vybudován jeden chladící box na pokrmy a jeden chladící box na vozíky s nádobím. Do kuchyně se musí instalovat 2 šokéry odpovídající kapacity. To je navíc cca 25 m2.

## Stavebně technický stav, VZT

### Stávající kuchyně v Třebovicích

Technický stav stavební části je v 1.N.P. je velmi dobrý, místnosti byly rekonstrovány a to včetně výtahu. Byly rekonstruovány podlahy, rozvody silnoproudu, ZTI a keramické obklady. Prostory, když pomineme uspořádání provozu, nevyžadují rekonstrukci.

Obr.č.1 – pohled ba varnou linku			Obr č. 2 – pohled na podlahu, podlahový

Rošt- pro pánev nevhodného tvaru

Vzduchotechnika

Chybí přívodní větev, zisky odváděného vzduchu tak zajišťují netěsnosti otvorů v objektu a otevřená okna. Zejména v zimním období je tak téměř nemožné zajistit dostatečný přísun čerstvého vzduchu pro zaměstnance a zajistit tak příznivé mikroklima pro vykonávanou práci. Hrozí riziko poklesu obsahu kyslíku, resp. zvýšení hodnot CO2 ve vzduchu v kuchyni,

Oprava není možná, nápravu zajistí pouze nová VZT jednotka, s přívodní větví s předehřevem vzduchu, filtrem, rekuperátorem tepla / chladu.

Obr. č. 3 - Pohled na lokální split

dochlazovací jednotku. Energeticky neefektivně

odvádíme vyrobený chlad ventilátorem mimo

objekt bez rekuperace.

### Stávající kuchyně v Muglinově

Technický stav stavební části je v 1.N.P. je odpovídající stáří a opotřebení kuchyně. V minulosti byly prováděny dílčí opravy (např. částečná výměna povrchu podlahy), ovšem bez koncepce, pouze se řešily havarijní stavy.

Rozvody silnoproudu a ZTI jsou zastaralé a na konci své životnosti. Provoz vyžaduje celkovou rekonstrukci, vč. rozvodů médií.

Vzduchotechnika

Je původní, bez přívodu čerstvého vzduchu, tudíž bez rekuperace. Rozvody jsou původní z ocelového plechu, bez provádění kontroly distribučních elementů, vyústek. Rekonstrukce provozu, vyžaduje dle nových evropských směrnic Ecodesign každý rok vyšší stupeň rekuperace. To vyžaduje souběh přívodní (ta chybí) a odtahové větve v jednom místě. Toto není s využitím stávajících rozvodů možné, proto je nutné VZT při rekonstrukci vyměnit za novou.

## Technologické vybavení

### Stávající kuchyně v Třebovicích

Technologické vybavení, je sice relativně nové, ale koncepčně zastaralé. Nejsou použity multifunkční stroje a zařízení, je zde nedostatek pracovních ploch. Uspořádání jednotlivých strojů je chaotické, rozptýlené v prostoru, tedy problematické na odvětrání.

### Stávající kuchyně v Muglinově

Technologické vybavení, je kombinací novějších, ale koncepčně zastaralých strojů a staršího vybevení. Nejsou použity multifunkční stroje a zařízení, je zde nedostatek pracovních ploch. Uspořádání jednotlivých strojů je chaotické, rozptýlené v prostoru, tedy problematické na odvětrání.

# Navrhovaný stav – rekonstrukce

Na základě plošné rozvahy a jednání s provozovatelem / zadavatelem této studie, bylo v průběhu prací prokázáno a rozhodnuto, že jediné řešení pro závoz nově budovaných jednotek, je centrální kuchyně v Muglinově. Studie se tak v části navrhovaný stav bude zabývat pouze tímto provozem.

## Centrální Kuchyně

### Popis provozu

Jak bylo výše popsáno, provoz vyžaduje totální rekonstrukci, tzn. obnovu povrchů, nové rozvody médií a vzduchotechniku. Tímto se otevírá možnost, nového dispozičního uspořádání kuchyně. Celková obestavěná plocha zázemí kuchyně bez jídelen je 523m². Autoři studie, navrhli nově provoz tak, aby byl zachován přirozený tok surovin a materiálu v kuchyni. Tedy skladování – příprava – vaření – výdej, distribuce – mytí nádobí. Bylo rovněž vytvořeno zázemí pro kompletaci a mytí transportního systému. Pro rozvoz stravy mimo objekt, bylo nutno vytvořit zázemí, na úkor stávajících prostor pro výdej a mytí stolního nádobí. Výdej jídel, se tak vysunul do jídelny.

### Požadavky na energie

Instalovaný příkon silnoproud					265	[kW]

Odhadnutý koeficient současnosti					0,7

Odhadnutá denní potřeba vody					10,0	m³

Z toho teplé vody (teplota 45°C)					2,5	m³

Standardní kuchyňka							15	[kW]

## Ubytovací jednotky

Jedná se o standardní kuchyně domácnostního typu, vždy kuchyňský kout + stůl pro 6 klientů. V každém domku jsou takové kuchyně 2. Bude potřeba vybavit profesionální mikrovlnnou troubou, zařízením pro skladování chlazených jídel, profesionální myčkou domácnostního typu. Dále je třeba počítat s prostory na dekompletaci a skladování přepravních obalů, skladování použitých plastů.

Jelikož nechceme vozit vodu, příprava pitného režimu (čaj), bude probíhat rovněž v domcích.

Součástí výkresových příloh, je vzorový návrh kuchyňky umístěný v projektu domku.

# Distribuce stravy

Obecný úvod

Podle kontroly ploch kuchyně v Muglinově a kuchyně v Třebovicích došli autoři studie k závěru, že lze vytvořit pouze jednu centrální kuchyni a to v Muglinově. Je to z toho důvodu, že kuchyně v Třebovicích má malou plochu a nelze v ní vytvořit dostatečné prostory tak aby kuchyně byla funkční a splňovala požadavky legislativy. (například vzduchotechnika je nefunkční a musela by být zcela nová).

## Varianta tzv. víceporcové přepravy

Doprava jídel v termoportech

Všechna místa, která budou zavážena termoporty jsou v tabulce 1. Zbývající porce jídel se budou rozvážet po objektu Muglinov a nebo vydávat v jídelně. Pro prověření počtu a rozměrů použitých gastronádob a rozměrů termoportů jsme vybrali převoz a 1 druhu polévky jednoho čtyřsložkového jídla do domku s počtem 12 klientů a 4 zaměstnanců. Na základě tohoto zadání jsme vybrali jednotně termoporty a do nich pak gastronádoby.(viz tabulka č.2)

Tabulka č.1 počty jednotlivých domů a počty porcí pro závoz:

| Název místa závozu | Počet strávníků | Počet zaměstnaců | Termopport 1/3 | Termoport 1/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sylabova | 12 | 4 | 1 | 1 |
| Thomayerova | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Výškovická | 12 | 4 | 1 | 1 |
| U Rourovny | 12 | 4 | 1 | 1 |
| E.Rošického | 12 | 4 | 1 | 1 |
| Jandova | 12 | 4 | 1 | 1 |
| DOZP | 20 | 4 | 2 | 2 |
| Chráněné bydlení | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Domov Hladnovská | 12 | 4 | 1 | 1 |
| Sodná | 12 | 4 | 1 | 1 |
| Kanczuckého | 12 | 4 | 1 | 1 |
| Líščina | 12 | 4 | 1 | 1 |
| Uhrová | 9 | 4 | 1 | 1 |
| Trnkovecká | 12 | 4 | 1 | 1 |
| Petřkovice | 12 | 4 | 1 | 1 |
| Lhotka | 12 | 4 | 1 | 1 |
| Výškovická | 12 | 4 | 1 | 1 |
| Nová Bělá | 12 | 4 | 1 | 1 |
| Celkem | 207 | 66 | 17 | 18 |

Podle tabulky č.1, je nutné pro rozvoz jídel mít k dispozici pro rozvoz 1 druhu oběda 17 termoportů pro GN1/3 pro jeden druh polévky a 18 termoportů pro gastronádoby dle tabulky č.2. Tedy celkem 35 termoportů a odpvídající počet gastronádob. Problém je v tom, že podle předaných jídelních lístků je počet druhů polévek a hlavních jídel mnohem větší, což velmi komplikuje rozvozy. Tak například podle jídelního lístku se v pondělí vaří:

3 druhy polévek 2 druhy obědů + diety. To velmi komplikuje přepravu v termoportech a proto doporučujeme tento způsob opustit.

Pak přichází v úvahu varianta  přepravy po jedné porci. Ta je možná v izolovaných jídlonosičích a nebo speciálních termoportech na 1 porci což se velmi blíží k tabletu.

Tabulka č.2 –Množství hmotnosti jednotlivých složek– jeden druh jídla:

| Vícesložkový oběd,1 druh-složky a použité gastronádoby | Počet porcí | Norma/porci | Přepravované množství celkem | Obsah GN1/3-200 | Obsah GN1/2-200 | Obsah GN1/4-200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Polévka | 16 | 0,3l | 4,8l | 6,5l | 0 | 0 |
| Vepřová pečeně | 16 | 0,1kg | 1,6kg | 0 | 0 | 4,8l* |
| Šťáva | 16 | 0,05l | 0,8l | 0 | 0 | 4,8l* |
| Zelí | 16 | 0,15kg | 2,4kg | 0 | 0 | 4,8l |
| Houskový knedlík | 16 | 0,16kg | 2,56kg | 0 | 16l | 0 |
| * společně maso a šťáva |  |  |  |  |  |  |

Tabulka č.3- Počty termoportů a v nich vložených gastronádob pro rozvoz 1 druhu jídla na vzorové domy:

| Vzory přepravovaných počtu jídel,1 druh | Počet strávníků | Počet zaměstnaců | GN1/3-200 | GN1/2-200 | GN1/4-200 | GN1/6-200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sylabova | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Thomayerova | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| DOZP | 20 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Chráněné bydlení | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Uhrová | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |

Tabulka č.4-Popčty termoportu potřebné pro rozvoz 1 druhu jídel:

| Název místa závozu | Počet strávníků | Počet zaměstnaců | Termoport GN1/3-200 | Termoport GN1/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sylabova | 12 | 4 | 1 | 1 |
| Thomayerova | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Výškovická | 12 | 4 | 1 | 1 |
| U Rourovny | 12 | 4 | 1 | 1 |
| E.Rošického | 12 | 4 | 1 | 1 |
| Jandova | 12 | 4 | 1 | 1 |
| DOZP | 20 | 4 | 2 | 2 |
| Chráněné bydlení | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Domov Hladnovská | 12 | 4 | 1 | 1 |
| Sodná | 12 | 4 | 1 | 1 |
| Kanczuckého | 12 | 4 | 1 | 1 |
| Líščina | 12 | 4 | 1 | 1 |
| Uhrová | 9 | 4 | 1 | 1 |
| Trnkovecká | 12 | 4 | 1 | 1 |
| Petřkovice | 12 | 4 | 1 | 1 |
| Lhotka | 12 | 4 | 1 | 1 |
| Výškovická | 12 | 4 | 1 | 1 |
| Nová Bělá | 12 | 4 | 1 | 1 |
| Celkem | 207 | 66 | 17 | 18 |

Termoporty se obecně dělí na 2 základní druhy:

S vrchním plněním – pro tekuté pokrmy, polévky, omáčky, přílohy

S bočními zásuvy – např. buchty, zapékané pokrmy (brambory, kuskus)

## Varianta přepravy v jednoporcových obalech

Ve této variantě, se řeší rozvoz jednoporcovými obaly. Existuje několik systémů. Představíme si jednotlivé z nich:

- Tabletový systém

Jde o systém, používaný zejména v nemocnicích. Existuje více druhů i výrobců, základ ja ten, že jde o termoizolační obal a v něm vložené systémové nádobí. V centrální kuchyni se nahřeje nádobí, na kompletačním páse nebo stolech (od kapacity cca 70-100 je z časových důvodů vhodný pouze pás) se umístí pokrmy do termoizolačních obalů, označí se a buď v klecových vozících, jednoplášťových vozících, nebo dvouplášťových vozících (alternativně doplněných o ohřev) se transportují k strávníkovi. Volba vozíku záleží na délce trasy a prostředí, kterým je tablet transportován.

- Jídlonosiče

Je rozšířený systém zejména v sociálních službách (např. stravování klientů bydlících doma, ale neschopných přípravy stravy). Poslední dobou se od tohoto systému ustupuje, jelikož dodavatelé termoizolačních obalů, negarantují záruku, při umývání v myčce nádobí. Jde o termoizolační kulatý obal a v něm vložené 3 nerezové misky na stravu. Pro mytí, skladování a transport, je potřeba aby byl provoz vybaven speciálními vozíky, na obaly, na víčka, na misky a na víčka misek.

- Speciální jedno-porcové termoporty

Je podobný systém tabletu, jen využívá místo systémového nádobí gastronádoby. Jde v podstatě o zmenšeninu termoportu. Jde o hranatý termoizolační obal, s možností stohování na sebe. V něm jsou umístěny polyuretanové, nebo nerezové nádoby, vybaveny víkem, obdélníkového tvaru. Tento systém umožňuje umístit akumulační desku, která se buď nahřeje / nachladí, a umožňuje udržet požadovanou teplotu delší dobu.

- Banketový systém – ohřevné vozíky

Je systém často využívaný v domovech pro seniory, tedy dlouhodobě ubytované. Jeho výhoda je, že se používá klasické nádobí a klienti tak získávají pocit „domácí stravy“ (např. ve srovnání se sterilně působícím systémovým nádobím v tabletu). Tento systém nelze použít, při přepravě na delší vzdálenosti, pro přepravu na automobilu nebo na nakloněných plochách. Je tak vhodný pro přepravu pouze v místním areálu budov. Jedná se o transportní skříně, vybavené zásuvy na tácy, ohřevem a případně také chlazením (v oddělené komoře). Nádobí je běžné (talíř na hl. jídlo), pouze přiklopené plastovým poklopem (kvůli osychání). Polévka se většinou rozváží v gastronádobě  do misek se nalévá před klientem.

## Srovnání variant

Pro zjednodušení, budeme srovnávat pouze více porcový transport a obecně jednoporcový transport. Při výběru jednoporcového transportu, je pak možná kombinace systémů, např. banket v místě + jednoporcové termoporty pro rozvoz.

# Simulace rozvozu stravy

Po několika jednáních, předání vzorků zadavateli, provedení měření úbytku teplot byly vybrány 2 reprezentativní způsoby transportu stravy.

Rozvoz pokrmů podle jednání s objednatelem, ze dne 17.9.2018

## Varianta 1

Základní zadání rozvozů a svozů

- Celkem se musí každý den rozvést 5 druhů  jídel a pro vybrané klienty v počtu 16-ti 5 jídel.

Snídaně

Přesnídávka

Oběd

Svačina

Večeře

II.Večeře pro 16 klientů

Rekapitulace rozvozů a svozů s největším kapacitním rozsahem, čtvrtek a pátek.

-V pondělí až pátek se budou rozvážet teplé obědy a večeře podle dnešní výroby, prakticky se opakuje ve všední den (pondělí až pátek 4 dny teplá večeře a jeden všední den + sobota a neděle studená večeře.

- Požadavek investora je, aby se obědy na sobotu a neděli vozily takto:

Ve čtvrtek s teplým obědem i šokově zchlazený oběd na sobotu a v

Pátek teplý oběd s šokově zchlazeným obědem na neděli.

Objednatel požaduje aby se rozvozy a svozy odehrávaly  pouze v pracovní dny. Tedy největší nápory na dopravu pokrmů budou ve čtvrtek a pátek, kdy se musí zavést tyto pokrmy (vybrán konkrétní jídelníček 2.Týden čtvrtek a pátek.

Základní objemová jednotka pro ubytovací objekt je 8 porcí

### Rozvoz-čtvrtek
Snídaně na čtvrtek

míchaná vejce+chléb

Použitá miska na salát, stejná jako z Menumobil 8 kusů (pr.115mm,v=55mm )

pro přepravu míchaných vajec v miskách použijeme PIZZA BOX od firmy Thermo Future Box,Rozměr vnitřní 350x350x100mm a vnější 410x410x165mm.

Hmotnost –odhad 500g

Obrázek – PIZZA BOX:

Obrázek – umístění misek v PIZZA BOXu:

na chleba použijeme PIZZA BOX od firmy Thermo Future Box,Rozměr vnitří 350x350x100mm a vnější 410x410x165mm.

Hmotnost– odhad 500g

Stejný box lze použít na rohlíky (délka 210mm, průměr 50mm) a jiné pečivo

Hmotnost celkem snídaně 4,96kg

Přesnídávka na čtvrtek

ovoce a 34 klientů ovoce + minipizza

PIZZA BOX od firmy Thermo Future Box, Rozměr vnitří 350x350x100mm a vnější 410x410x165mm.

Hmotnost celkem přesnídávka  1,86kg

šokově zchlazený oběd na sobotu

Polévka jáhlová

Kuřecí přírodní řízek

Brambory vařené

Okurkový salát

Vaničky budou uloženy v FRISCHE BOX od firmy Thermo Future (vnitřní rozměr 454x356x130mm, vnější rozměr 525x430x195mm)

Obrázek – FRISCHE BOX:

Obrázek – umístění vaniček ve FRISCHE BOXu:

Na přepravu polévek budeme používat misku na polévky z Menu mobil (průměr 115mm,výška 75mm) vložené do PIZZA BOX od firmy Thermo Future Box,Rozměr vnitřní 350x350x100mm a vnější 410x410x165mm.

Na přepravu okurkového salátu použijeme misku na salát, stejná jako z Menumobil 8 kusů (pr.115mm,v=55mm ) a misky budeme přepravovat v PIZZA BOX od firmy Thermo Future Box, Rozměr vnitřní 350x350x100mm a vnější 410x410x165mm.

Hmotnost celkem šokově zchlazený oběd  13,2kg

Svačina –čtvrtek

Šlehaný tvaroh 0,15 kg v misce na salát a ve Frische boxu

Hmotnost celkem svačina  3,9kg

Večeře – čtvrtek

Francouzké brambory šokově zchlazené v plastové vaničce a Frische boxu

Hmotnost celkem francouzské brambory  3,7kg

Kompot v misce na salát a Pizza boxu

Hmotnost celkem kompot  3,9kg

Celková hmotnost 1.Rozvozu pro 8 strávníků- čtvrtek 31,52kg

### Rozvoz -čtvrtek

Oběd teplý na čtvrtek

polévka špenátová

Vepřové nudličky přírodní

Bulgur

Salát z červené řepy

Použitý tablet Menu mobil ECO Clasic, viz obr.:

Rozměry vnější 400x310x110mm.

Rozměry a hmotnosti jednotlivých komponentů s víčky

Miska polévková

Rozměry : průměr 115mm,výška 75mm,hmotnost 350g

Miska salátová

Rozměry : průměr 115mm,výška 55mm,hmotnost 275g

Talíř dělený na 3 oddělení

Rozměry : průměr 225mm,výška 60mm,hmotnost 500g

Celková hmotnost bez pokrmů  1625g,to je 1,625kg

Předpokládaná hmotnost jídla

Polévka 300g

Nudličky s omáčkou 300g

Bulgur  200g

Salát z červené řepy 150g

Hmotnost pokrmů  950g, to je 0,95 kg

Celková hmotnost tabletů s pokrmy je 2,575kg

Celková hmotnost teplého jídla na čtvrtek pro 8 strávníků 20,6kg

Ovoce pro 24 klientů

Přeprava v plastové krabičce s velikostí dle potřeby.

Hmotnost teplého obědu na čtvrtek celkem  20,60 kg

Snídaně na sobotu

Toustový chléb

na chleba použijeme PIZZA BOX od firmy Thermo Future Box, Rozměr vnitří 350x350x100mm a vnější 410x410x165mm.

Hmotnost – odhad 500g

Hmotnost chleba 0,1x8=0,8kg

Pomazánkové máslo 2 balení po 150g, přeprava společně s chlebem

Zeleninová přízdoba 0,05x8=0,4kg Přeprava v plastové vaničce na zatavování fólií, rozměr 227x178x50mm,

Čaj-výroba na místě, nepřepravuje se

Hmotnost snídaně na sobotu celkem  2,50 kg

Přesnídávka na sobotu

Ovoce přeprava v  PIZZA BOX od firmy Thermo Future Box, Rozměr vnitří 350x350x100mm a vnější 410x410x165mm.

Hmotnost přesnídávky na sobotu celkem  1,86 kg

Svačina na sobotu

Jablečná miska,přeprava v salátových miskách Rozměry: průměr 115mm, výška 55mm, hmotnost 275g, misky vloženy do PIZZA BOX od firmy Thermo Future Box, Rozměr vnitřní 350x350x100mm a vnější 410x410x165mm.

Hmotnost svačiny na sobotu celkem  3,90 kg

Večeře na sobotu

Hamburgerová houska obložená

použijeme PIZZA BOX od firmy Thermo Future Box, Rozměr vnitří 350x350x100mm a vnější 410x410x165mm.

Hmotnost –odhad 500g

Hmotnost večeře na sobotu celkem  4,41 kg

II.Večeře na sobotu

Jablko+sýr a zeleninová obloha

PIZZA BOX od firmy Thermo Future Box, Rozměr vnitří 350x350x100mm a vnější 410x410x165mm.

Hmotnost II.večeře na sobotu  2,66 kg

Celková hmotnost 2.Rozvozu pro 8 strávníků- čtvrtek 35,93kg

Celkově se bude dopravovat na 12 domečků 16 porcí jídel, což znamená:

1.Rozvoz  31,52x2x12=756,48 kg

2.Rozvoz  35,93x2x12=862,32 kg

### Rozvoz-pátek

Snídaně na pátek

Pomazánka salámová+chléb

Použitá miska na salát, stejná jako z Menumobil 8 kusů (pr.115mm,v=55mm ), hmotnost pomazánky a boxu 3kg

pro přepravu pomazánky v miskách použijeme PIZZA BOX od firmy Thermo Future Box, Rozměr vnitřní 350x350x100mm a vnější 410x410x165mm.

Hmotnost –odhad 500g

Pro přepravu chleba bude požit PIZZA BOX od firmy Thermo Future Box, Rozměr vnitřní 350x350x100mm a vnější 410x410x165mm.

Hmotnost snídaně celkem 3,5kg

Přesnídávka na čtvrtek

ovoce a 34 klientů ovoce + minipizza

PIZZA BOX od firmy Thermo Future Box,Rozměr vnitří 350x350x100mm a vnější 410x410x165mm.

Hmotnost celkem přesnídávka  1,86kg

šokově zchlazený oběd na neděli

Polévka hovězí s vejci

Hovězí maso vařené

Těstoviny

Rajská omáčka

Plastová vanička na zatavování fólií, rozměr 227x178x50mm, cena 2,2Kč+ fóĺie.

Vaničky budou uloženy v FRISCHE BOX od firmy Thermo Future (vnitřní rozměr 454x356x130mm, vnější rozměr 525x430x195mm)

Na přepravu polévek budeme používat misku na polévky z Menu mobil (průměr 115mm, výška 75mm) vložené do PIZZA BOX od firmy Thermo Future Box, Rozměr vnitřní 350x350x100mm a vnější 410x410x165mm.

Na přepravu okurkového salátu použijeme miska na salát, stejná jako z Menumobil 8 kusů (pr.115mm,v=55mm ) a misky budeme přepravovat v PIZZA BOX od firmy Thermo Future Box, Rozměr vnitřní 350x350x100mm a vnější 410x410x165mm.

Hmotnost celkem šokově zchlazený oběd  9,8kg

Svačina –pátek

Bramborová kapsa  0,15 kg ve vaničce ve Frische boxu

Hmotnost celkem svačina  3,9kg

Večeře – pátek

Králičí stehno na hrášku s rýží v plastové vaničce a Frische

boxu

Hmotnost celkem králičí stehno na hrášku rýže  3,7kg

Celková hmotnost 1.Rozvozu pro 8 strávníků- pátek 26,66kg

### Rozvoz -pátek

Oběd teplý na pátek

polévka ruský boršč

Buchtičky s krémem

Použitý tablet Menu mobil ECO Clasic. Rozměry vnější 400x310x110mm.

Rozměry a hmotnosti jednotlivých komponentů s víčky

Miska polévková

Rozměry: průměr 115mm, výška 75mm, hmotnost 350g

Miska salátová

Rozměry: průměr 115mm, výška 55mm, hmotnost 275g

Talíř dělený na 3 oddělení

Rozměry: průměr 225mm, výška 60mm, hmotnost 500g

Celková hmotnost bez pokrmů 1625g, to je 1,625kg

Předpokládaná hmotnost jídla

Polévka 300g

Buchtičky s krémem 400g

Hmotnost pokrmů  700g, to je 0,70 kg

Celková hmotnost tabletů s pokrmy je 2,05kg

Celková hmotnost teplého jídla na pátek pro 8 strávníků 16,4kg

Ovoce pro 24 klientů

Přeprava v plastové krabičce s velikostí dle potřeby.

Hmotnost teplého obědu na čtvrtek celkem  16,40 kg

Snídaně na neděli

Vánočka a granko

na vánočku použijeme PIZZA BOX od firmy Thermo Future Box, Rozměr vnitřní 350x350x100mm a vnější 410x410x165mm.

Hmotnost –odhad 500g

Hmotnost vánočky 0,1x8=0,8kg

Granko- výroba na místě

Hmotnost snídaně na sobotu celkem  2,10 kg

Přesnídávka na neděli

Ovoce přeprava v  PIZZA BOX od firmy Thermo Future Box, Rozměr vnitří 350x350x100mm a vnější 410x410x165mm.

Hmotnost přesnídávky na sobotu celkem  1,86 kg

Svačina na neděli

Jogurt + piškoty přeprava v PIZZA BOX od firmy Thermo Future Box, Rozměr vnitřní 350x350x100mm a vnější 410x410x165mm.

Hmotnost svačiny na sobotu celkem  2,70 kg

Večeře na neděli

Šunka, máslo, chléb

použijeme PIZZA BOX od firmy Thermo Future Box, Rozměr vnitří 350x350x100mm a vnější 410x410x165mm.

Hmotnost –odhad 500g

Hmotnost večeře na sobotu celkem  3,3 kg

II.Večeře na sobotu

Jablko+sýr a zeleninová obloha

PIZZA BOX od firmy Thermo Future Box, Rozměr vnitřní 350x350x100mm a vnější 410x410x165mm.

Hmotnost II.večeře na sobotu  2,66 kg

Celková hmotnost 2.Rozvozu pro 8 strávníků- čtvrtek 34,51kg

Celkově se bude dopravovat na 12 domečků 16 porcí jídel, což znamená:

1.Rozvoz  26,66x2x12=639,84 kg

2.Rozvoz  34,51x2x12=828,24 kg

## Varianta 2

Obědy se budou vozit v porcelánovém nádobí, umístěném v ohřevném boxu po více kusech, vždy pro jednu skupinu.

Varianta 2a

Obědy: Talíře Ø 215mm x 55mm, 4 kusy

Platter box and Ring

Pro 4 kusy – rozměr 	320x320x60 ring

320x320x105 platter

Platterbox and ring 0,5kg

Hmotnost 8 kusů 7,4kg

Stoh 8 talířů 320x320x570mm / 7,4kg

Obrázek – stohování talířů v platterboxex:

Varianta 2b

Miska porcelánová hranatá, dělená na 2 poloviny, „rectangular dish 1/2"

Rozměr 230x170x35mm, kapacita 2x0,4l. Silikonové víko, odhad hmotnosti 0,8kg.

Termoport na přepravu: PIZZA box – Family, vnitřní rozměr 625x425x120

Nebo Stapelbox EN2/1 (stohovatelný), na 1 domek 2 vrstvy,

vnitřní rozměr 738x538x255:

Obrázek stohovatelného Stapelboxu:

Obrázek – umístění keramických talířů ve stapelboxu:

Obrázek – umístění keramických talířů v pizza boxu:

## Možné umístění na vozidle – V1 + V2

Po výše uvedených simulacích počtu transportních nádob, jsme stanovili nejhorší případ (pro obě varianty), tedy že se veze teplý oběd, zchlazená večeře a zchlazený oběd na víkend. Pro obě varianty ja níže v zobrazen možný ložný plán nákladového prostoru automobilu. Podle objemu, jsme zvolili vozidlo FORD TRANSIT s ložnou plochou 2,96x1,7x1,8m. Nechali jsme vždy uličku šířky alespoň 800mm. Maximální výška stohu, je 1320mm v případě 4 ks beden „stappelbox“. Zbývající výška je potřebná na manipulaci, případně je zde prostor pro vybavení automobilu regálovým systémem. Jeho detail, bude řešen v realizační dokumentaci, na mítu vybranému transportnímu systému.

Obrázek – zvolený automobil:

Obrázek – uložení v nákladovém prostoru automobilu, varianta 1 – tablety + zchlazené večeře + zchlazené obědy na víkend.:

Obrázek – uložení v nákladovém prostoru automobilu, varianta 2 – nádobí ve stappelboxech po 8ks  (vč. vloženého pizza boxu s polévkou) + zchlazené večeře + zchlazené obědy na víkend.:

## Rozvozová MAPA a čas potřebný na rozvoz

Rozvoz je pro obě varianty shodný. Po konzultaci se zadavatelem, jsme nasimulovali 3 auta a určili vhodné trasy rozvozu. Čas potřebný na vyložení nákladu na domku jsme stanovili na 7 minut. Pro vozidlo 3 existují 2 rozvozové alternativy (Dálnice D1 nebo silnice 56). Vše je přehledně zobrazeno v následující tabulce. Tabulka koreluje s výkresovou přílohou, arch. Č. M3-V1-1218/00 – rozvozová mapa.

Tabulka – legenda rozvozu pro 3 automobily,

je potřeba číst s výkresem – mapou arch.č. M3-V1-1218/00:

# Prověření ubytovacích jednotek

## Plošná rozvaha – prostorové nároky

Je potřeba 1m² pro skladování obalů, 1m² na vozík se stravou, 1m² na chladící zařízení pro skladování chlazeného jídla na víkend. Tato zařízení lze umístit např. v technické místnosti (zamezí se přístupu klientům a nebudou zabírat místo v bytové jednotce, kde je prostor nedostatek. Jedna profesionální lednice 700l má využitelnou ložnou plochu 530x660x1500mm. V tomto prostoru lze skladovat 3x8 zchlazených hlavních jídel i v přepravních obalech, stejně tak 3x8 studených snídaní. Lednice je tak využita ani ne z 50%, tedy teoreticky postačí jedna na obě bytové jednotky v domku.

Obrázek – využití ložné plochy lednice pro 3x8 studených hl. jídel a 3x8 jednoporcově balených snídaní / večeří (ostatní, tzn. pečivo, salám, sýr, jogurt, budou skladovány ve společném boxu).

## Energetická potřeba

Potřeba na jednu kuchyňku je 15kW inst. El. příkon.

# Ekonomická rozvaha

## Investiční náklady

Pro potřeby studie, autoři stanoví náklady na rekonstrukci plošnou metodou. Jedná se o výměnu médií elektro, voda, ležaté kanalizace a obnovu povrchů podlah a stěn. Dotčené provozy jsou rozčleněny na 3 kategorie: Lehké, středně těžké a těžké provozy. Lehké provozy jsou sklady, chodby, středně těžké přípravny, výdej některé umývárny a těžké provozy jsou varna, hrubá přípravna a některé umývárny.

Cena dle jednotlivých úrovní vychází z dlouhodobých statistik u vyprojektovaných / zrealizovaných akcí, členění do kategorií pak podle náročnosti na podlahu (spádovaná podlaha, protiskluzová dlažba, podlahové žlaby, vysoká koncentrace technologie = těžký provoz atd.).

Obrázek – schematické rozdělení ploch rekonstruovaného provozu, podle náročnosti rekonstrukce:

Stanovení nákladů na stavební část				5,21 mil. Kč bez DPH

Odhad IN na Vzduchotechniku				2,5 mil. Kč bez DPH

Odhad IN na technologické vybavení kuchyně

(včetně zázemí pro plnění  a mytí transportního nádobí)	12 mil. Kč

Šokové zchlazování a balení (bez spotřebního materiálu)	2,5 mil. Kč

Odhad IN na transportní systém (200 sad)			3 mil. Kč

## Provozní náklady

Provozní náklady, pro obě varianty jsou srovnatelné. Vysoká položka jsou rozvozy, kteroé jsou shodné v obou variantách, Cena Jednorázového plastového nádobí zase zjednodušuje mytí, tedy mzdové náklady, náklady na energie.

Vyšší provozní náklady by znamenalo vaření o víkendu a 3x denně rozvoz.

# Text boxes

Obr. č. 4 - Pohled na nevhodné filtry digestoří z tahokovu. Rychlé zanášení snižující účinnost

Obr. č. 6 – pohled na poškozenou dlažbu v přípravně

Obr. č. 5 – pohled na předěl staré a vyspravené podlahy. Riziko zatečení.

Obr. č. 8 – pohled na jídelnu – v kontrastu s kuchyní je v bezvadném stavu.

Obr. č. 7 – pohled na kombinaci starých a nových rozvodů silnoproudu. Trefný název je „provizorium“.

Obr. č. 10 – potrubní rozvody z lakovaného plechu ve varně.

Obr. č. 9 – potrubní rozvody z pozinkovaného plechu v přípravně zeleniny.

Obr. č. 11 – smažící pánev, s krouhačem – nedostatek prac. ploch

Obr. č. 12 – osamocený kotel v prostoru, zařízení vyráběné více jak 30 let bez technické inovace

Obr. č.13  – moderní konvektomat, byť s nižší úrovní ovládání (neumožňuje automatický provoz, např. noční vaření)

Obr. č. 14 – v kontrastu s konvektomatem, jednoúčelový stroj, pečící trouba, , zařízení vyráběné více jak 30 let bez technické inovace. Druhý konvektomat by bylo možno využít jak na pečení, tak na vaření příloh.

Obr. č. 16 – řada jednoúčelových strojů – kotlů.

Obr. č. 15 – pánev(vepředu) a sporák (vzadu) – využívané jako odkládací plochy.

Obr. č. 18 – Původní historický stroj – pečící trouba, jednoúčelový stroj, vysoká energetická náročnost.

Obr. č. 17 – pracoviště mytí, chybí plocha na odkládání mycích košů a to jak pře i za myčkou.

Obr. č. 20 – termoport s bočním plněním

Obr. č. 19 – termoport s vrchním plněním

Obr. č. 21 – různé velikosti termoportů pro různou kapacitu, varianta pasivní a poslední varianta s elektrickým vyhříváním